## Slide 1: SKY130で学ぶLSI回路設計
アナログLSI回路設計 基礎編
森 瑞紀 (Mizuki Mori) , https://github.com/3zki
更新日: 2024/12/31

## Slide 2: 更新履歴
2024/09/21 初版 2024/09/23 ラボデータのファイル名を記載するなど 修正あり
2024/12/31 改訂
2025/01/03 Vds-Idsカーブをオペアンプ編に移動

## Slide 3: Labデータ
開発環境セットアップスクリプト (Windows WSL + Ubuntu 22)
  https://github.com/3zki/wsl_osic
アナログLSI設計 基礎編
  https://github.com/3zki/lab240921
git clone 等でダウンロードしてください

## Slide 4: アジェンダ： アナログLSI設計 基礎編
テーマ：CMOSインバータを作る
  LSI予備知識
  回路設計
  レイアウト設計
  ポストレイアウトシミュレーション
+まとめ、小ネタ集

## Slide 5: LSI予備知識
プレーナ型FETプロセス

## Slide 6: What is LSI?
一言にLSIと言っても、様々な種類があり、設計手法もそれぞれで異なる
SKY130とGF180MCUはプレーナ型FETプロセス ☞ P型MOSFETとN型MOSFETが作成可能
プレーナ型FETは28nm程度が限界。 CPUのような高密度集積回路ではFinFETやGAA-FETといった 全く別の構造をしたプロセスを使用しており、線幅もより狭い。
プレーナ型 130nmはロジック回路用としては時代遅れ (2000年前後) だが、 FinFETよりも安く製造でき、そしてアナログLSIとしては現役である。
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Multigate_models.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOS-FET_gate_model_(n-channel)_E.PNG
Planar FET (~28nm)
FinFET (25nm ~ 7nm)

## Slide 7: プレーナ型FETプロセスで作れる素子
プレーナMOSFET: PMOS, NMOS
  SKY130では1.8V, 3.3V 5.0V, 10.5V, 16V, 20V の耐圧をサポート
ダイオード
抵抗: ポリ抵抗，拡散層抵抗（アクティブ抵抗），Nwell抵抗
キャパシタ: ポリ容量，拡散層容量, MIMCAP (プロセスによっては無い), 配線層の寄生容量
バラクタダイオード: プロセスによっては無い
ラテラルバイポーラ (PNP, NPN) : プロセスによっては無い

## Slide 8: PMOS, NMOSとは
可変抵抗（ボリューム）に似ている
  0Ωから摺動子(ツマミ)を回すと、抵抗値が増加する
  スペックでは最大抵抗値とカーブが記載
  抵抗値の増え方にバリエーションがある（カーブ）

## Slide 9: PMOS, NMOSとは
MOSFETは電流をベースにして考える（抵抗値に置き換えて考える事は基本的にない）
MOSFETは可変抵抗の逆
  摺動子（ツマミ）ではなくゲート電圧によってドレインソース間の電流を制御
  ∞Ωからゲート電圧を調整すると抵抗値減少
  スペックでは電流カーブが記載(ドレインソース間電流 )
    最小抵抗値は電流カーブから計算 (オン抵抗）
  抵抗値の増え方はプロセス依存（閾値電圧

## Slide 10: PMOS, NMOSとは
右図の等価回路は「MOSFETを敢えてRLCで表すならこうだろう」というもの
  ドレイン・ソース間は「電流源」を置くのが正しいと思われるが、 初心者にはあまり馴染みがないので可変抵抗とした
  MOSFETの重要な特性は トランスコンダクタンスとよばれるもの
  また特定のドレインソース間電圧領域において、電流源として動作する 飽和(saturation)とよばれる特性も非常に重要。
  ゲート容量はゲート・ドレイン間とゲート・ボディ間にも存在するが、 単純に見映えの問題でゲートソース間のみの記載とした

## Slide 11: 可変抵抗 vs NMOS
（GΩ）
（μA）
（V）
（V）
縦軸がΩだと見づらい
エンジニアはこの区間に興味がある

## Slide 12: NMOSの特性
（μA）
（V）
閾値電圧 電流が流れ始めるゲートソース間電圧の閾値
トランスコンダクタンス ゲート電圧の変化分 対 ドレインソース間電流の変化分
オン抵抗 オン状態での抵抗値

## Slide 13: NMOSの特性：フローティングゲート
ドレインソース間電流はゲートソース間の電圧よって決定するが、ゲートには寄生容量がある
ゲートがフローティング状態になった時は直前に入力されていたゲートソース間電圧が保持される
  フローティングゲートと呼ばれる状態 SRAMで利用

## Slide 14: アナログLSIの設計フロー
どのような開発ツールを使用するか、どのような設計をするか

## Slide 15: アナログLSIの設計フロー
回路図（テストベンチ）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する (DRC, LVS)
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする OpenRule1um では未対応
フレームに載せる

## Slide 16: 回路図(テストベンチ)を描いて・・・

## Slide 17: 論理検証をして・・・

## Slide 18: レイアウトを描いて・・・

## Slide 19: 寄生成分を抽出して・・・

## Slide 20: テストベンチを作成して…

## Slide 21: ポストレイアウトシミュレーションをする
149.9ps
15.0ps
164.9ps
寄生容量によって応答性が悪化
After
Before

## Slide 22: 設計する前に…
CMOSの特性を知りたい！
  Vgs – Ids カーブ
  動作点解析 (Operational Point)
  Vds – Ids カーブ

## Slide 23: Vgs – Ids カーブ / オン抵抗測定
PMOS/NMOSのオン抵抗を測定する (L=0.15μm, W=1.0μm, Vds=1.8V)
1. ドレインーソース間に電圧源vp (V=1.8), vn (V=1.8)を置く 2. ゲートに電圧源vg (V=0)を置く 3. DC解析でvgの電圧を0V→1.8V間で掃引 4. 電圧源vp, vnの消費電流を見る
DC解析書式 dc [電圧源] [開始電圧] [終了電圧] [ステップ幅]
消費電流 ngspice: vp#branch, vn#branch または gaw: i(vp), i(vn)

## Slide 24: Xschem 構成例 (L=0.15μm)
SPICEネットリストで GNDは数字の0で書く
ピン名は基本任意だが、
基準となるGND or 0を必ず入れる事
“VSS”は0に変換されない！
vgsbench.sch

## Slide 25: シミュレーション結果例
> plot vp#branch vn#branch

## Slide 26: ngspiceの生データ出力方法
wrdataで特定のデータを抽出可能 ホームディレクトリ (/home/[ユーザ名]/) にvp.txt, vn.txtが生成される
vp.txt
0.00000000e+00 -2.00726126e-04
1.00000000e-01 -1.76783868e-04
2.00000000e-01 -1.52856174e-04
3.00000000e-01 -1.29370810e-04
4.00000000e-01 -1.06779404e-04
5.00000000e-01 -8.55349063e-05
6.00000000e-01 -6.60656564e-05
7.00000000e-01 -4.87492484e-05
8.00000000e-01 -3.38904626e-05
9.00000000e-01 -2.17083481e-05
1.00000000e+00 -1.23365952e-05 1.10000000e+00 -5.82743752e-06 1.20000000e+00 -2.07958988e-06 1.30000000e+00 -5.36969830e-07 1.40000000e+00 -1.19564554e-07 1.50000000e+00 -2.81003906e-08 1.60000000e+00 -6.92577344e-09 1.70000000e+00 -1.63614705e-09 1.80000000e+00 -3.19909099e-10
vn.txt
0.00000000e+00 -2.03659312e-12 1.00000000e-01 -4.80682161e-12 2.00000000e-01 -3.99689171e-11 3.00000000e-01 -4.84302376e-10 4.00000000e-01 -5.99945693e-09 5.00000000e-01 -7.04327370e-08 6.00000000e-01 -6.97912479e-07 7.00000000e-01 -4.74592920e-06 8.00000000e-01 -1.91451559e-05 9.00000000e-01 -4.83465908e-05 1.00000000e+00 -8.87674453e-05 1.10000000e+00 -1.35141610e-04 1.20000000e+00 -1.84593052e-04 1.30000000e+00 -2.35816015e-04 1.40000000e+00 -2.88115929e-04 1.50000000e+00 -3.41048569e-04 1.60000000e+00 -3.94303222e-04 1.70000000e+00 -4.47655558e-04 1.80000000e+00 -5.00941446e-04

## Slide 27: オン抵抗
L=0.15μm, W=1.0μm のときの静特性
PMOS: 0.00000000e+00 -2.00726126e-04
ドレインソース間は1.8Vなので、 1.8/2.01e-4 = 9.0kΩ
NMOS: 1.80000000e+00 -5.00941446e-04
ドレインソース間は1.8Vなので、 1.8/5.01e-4 = 3.6kΩ
オン抵抗と W は概ね逆比の関係がある → P : N = 2.5 : 1 でオン抵抗が揃う
  トランジスタサイズは通常、Wを変える

## Slide 28: 動作点解析（OP）
動作点解析のコマンドは op
gm等を見る場合は電圧の条件に注意
  オフ状態とオン状態とでは値が異なる
オフ状態
オン状態
opbench.sch

## Slide 29: トランスコンダクタンス gm について
CMOSについて勉強すると、次のような式を見かけると思います。
in 線形領域 ()
in 飽和領域 ()
gmは上の式を微分したパラメータなので、つまり、
in 線形領域 ()
in 飽和領域 ()
→ in 飽和領域

## Slide 30: show m
長いのでテキストへの保存をオススメ
  show m > ~/test.txt など

## Slide 31: トランジスタのパラメータ
基本はWとLを変える
  W ：チャネル幅
  L ：チャネル長（※実際のチャネル長はちょっと短い）
ゲートと拡散層の重なった部分がトランジスタ本体 ゲートに充分な電位を与えるとチャネルが形成
m, nf, mf などはゲートの本数 （レイアウト解説にて後述）
ほぼ
チャネル
ドレイン
ソ｜ス
ゲート

## Slide 32: nMOS 簡単な模式図
D
G
n+
p
n+
S
B

## Slide 33: nMOS 簡単な模式図
n
D
n+
n
p
n
n+
まだ電流は流れない
Vd > Vs のため
ドレイン側の空乏層は ソース側の空乏層より
大きい
Vgs > 0 で基板上の正孔がゲートに移動
→空乏層の形成
G > 0V
S = 0V
B = 0V

## Slide 34: nMOS 簡単な模式図
D
G >> 0V
S = 0V
n
B = 0V
p
電流が流れる
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
Vgs >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層（チャネル）の形成 (Vth)
n+
n+

## Slide 35: nMOS 簡単な模式図
D
G >> 0V
S = 0V
n
B = 0V
p
電流が流れる
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
n+
n+
実効チャネル長
チャネル長
Vgs >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層（チャネル）の形成 (Vth)

## Slide 36: チャネル幅 Wを変えるとどうなる？
チャネル幅を大きくとると電流の通り道が広くなるので、ドレインソース間の電流は増える
チャネル長が同じトランジスタでは、チャネル幅とドレインソース間電流は比例の関係
W
W
2W
＝

## Slide 37: チャネル長 Lを変えるとどうなる？
短チャネル効果による影響で、特性が全く変化する。 チャネル長Lが短くなると基本はIdsが増加するが、短チャネル効果も発生
DIBL (Drain Induced Barrier Lowering)により、Vdsの増加に対してVthが低下
Subthreshold swingの増加により、弱反転領域におけるパンチスルーが増加
  オフ状態でのリーク電流が増え、Vgsの増加幅に対するIdsの増加幅が鈍くなる →スイッチング特性劣化
チャネル長変調効果により、Vds変動幅に対するIds変動幅が増え、飽和状態にならない

## Slide 38: チャネル長 Lを変えるとどうなる？
短チャネル効果による影響で、特性が全く変化する。 チャネル長Lが短くなると基本はIdsが増加するが、短チャネル効果も発生
ロジックゲートは通常、高集積密度、低Vth、高Idsのため、 チャネル長(L)は最短で設計される。
短チャネル効果についてはオペアンプ編にて詳しく解説します。

## Slide 39: アナログLSI設計デモンストレーション
CMOSインバータ作成

## Slide 40: アナログLSIの設計フロー
回路図（テストベンチ）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 41: CMOSインバータの設計
トポロジ検証
CMOSインバータの性能とは？
エルモア遅延モデル
  入出力条件を調べる
遅延時間シミュレーション
measの使い方
シミュレーションモデルの変更

## Slide 42: CMOSインバータ
入力A | 出力Q
L | H
H | L
入力A | 出力Q
Vss | Vdd
Vdd | Vss

## Slide 43: 論理検証（トポロジ検証）
インバータでは入力に対して反転した出力が確認できれば良い
  入力 0 V → 出力 Vdd V, 入力 Vdd V → 出力 0 V
  DC解析でCMOSインバータの動作を見てみる
DC解析 電圧を変動させたときの定常応答
tran解析 時間を変動させたときの過渡応答
AC解析 周波数を変動させたときの定常応答

## Slide 44: Xschem 構成例 (L=0.15μm)
inv_dc.sch

## Slide 45: シミュレーション結果
入力A=0Vで出力Y=1.8V
入力A=1.8Vで出力Y=0V
→インバータとして機能している！

## Slide 46: CMOSインバータの「性能」とは？
トポロジは決定したが、PMOSとNMOSのサイズが決定していない → どうやって決めるの？
CMOSインバータの性能
  ドライバビリティ (オン抵抗の大きさ）
  ファンアウト (F.O.)
  遅延時間（立ち上がり遅延・立ち下がり遅延）

## Slide 47: ファンアウト: インバータ／バッファの遅延時間
ファンアウトについて考える
  初段インバータサイズは
  出力段の負荷容量は入力容量の10倍
  中間にバッファ (インバータ×2）を置く このバッファのFOを考える
  ina から outy までの遅延時間の最小化をめざす

## Slide 48: バッファ遅延時間
6段のインバータチェインをシミュレーション
時間対電圧の波形を見たいのでトランジェント解析を行う
トランジェント解析書式
tran [最小ステップ幅] [解析時間]

## Slide 49: Xschem 構成例 (L=0.15μm)
ここのFOをどうする？
6inv_test.sch

## Slide 50: Xschem 構成例 (L=0.15μm)
1→1→2→5→10→10
1→1→10→10
6inv_test2.sch

## Slide 51: シミュレーション結果
バッファ有のほうが 遅延が少ない

## Slide 52: 参考：スタンダードセルにおけるバッファの構成
buf_2 1→2
buf_4 1→4
buf_8 3→8
clkbuf8 2→8
bufbuf8 0.6→1→3→8
buf_12 4→12
buf_16 6→16
clkbuf16 4→16
bufbuf16 1→3→6→16
0.6
3
8
1

## Slide 53: 遅延時間とは？
遅延時間＝寄生容量の充放電時間 (入力ゲート容量+出力ドレイン容量 ＆ 出力電流)
エルモア遅延モデルでは、以下のような近似式で遅延時間を計算
入力立ち上がり・出力立ち下がり遅延
入力立ち下がり・出力立ち上がり遅延
  Cdd = 出力側のドレイン容量、Cgg = 入力側のゲート容量 R=出力側のオン抵抗
なら立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致する？

## Slide 54: Cdd, Cgg はop解析でシミュレーション可能
ネットでMOSFETの入力容量(Ciss)を検索すると下記の式がでてくる Ciss = Cgs + Cgd ＝ ゲートソース間容量 ＋ ゲートドレイン間容量
LSIのCMOSではゲートボディ間容量も考慮する必要がある Cgg = |Cgs + Cgd + Cgb|
  ゲート容量はCggというパラメータで表される
  出力容量=ドレイン容量 Cdd = |Cdg + Cds + Cdb|
    Cgd、Cdgはどちらもドレイン・ゲート間の寄生容量を表しているが、 Cdgはドレイン電圧が変化した時に影響する寄生容量である一方、 Cgdは ゲート電圧が変化した時に影響する寄生容量。 普通は Cdg ≠ Cgd
入力容量 / 出力容量を調べる時は
OP解析でCgg / Cddを見る

## Slide 55: 過渡応答、遅延時間
遅延時間を見たい場合はtran解析を用いる
ロジックでは入力・出力段に負荷を設定しないと正しい過渡応答（遅延）が見れない 今回はFO=1のインバータを設計するので、同じサイズのインバータを接続

## Slide 56: テストベンチ例
inv_meas.sch

## Slide 57: 波形ビューワから遅延時間を測る
出力立ち下がりの遅延時間を求める

## Slide 58: 波形ビューワで遅延時間を見ると…
入力(立ち上がり 0.9V) 2.081ns
出力(立ち下がり 0.9V) 2.118ns
差分 33.54ps

## Slide 59: measで遅延時間を測る
出力立ち下がりの遅延時間を求める
入力は２回目の立ち上がり
出力は２回目の立ち下がり

## Slide 60: meas を使う
波形やグラフから遅延時間を都度求めるのは面倒 → meas
  多機能コマンドだが、今回は遅延時間算出に絞って紹介
meas 書式
meas tran [変数] FIND time WHEN [条件] [コマンド]
  [変数] - 結果を代入する変数
  [条件] - 今回は “ v(ノード) = Vdd / 2 ”
  コマンド : RISE / FALL / CROSS のいずれかだが、CROSSは恐らく使わない。

## Slide 61: meas を使う
波形やグラフから遅延時間を都度求めるのは面倒 → meas
  多機能コマンドだが、今回は遅延時間算出に絞って紹介
meas 書式例
meas tran delay1 FIND time WHEN v(vin)=0.9 RISE=2 v(vin)が2回目の立ち上がりで0.9Vの時の時間をdelay1に代入
meas tran delay2 FIND time WHEN v(vout)=0.9 FALL=2 v(vout)が2回目の立ち下がりで0.9Vの時の時間をdelay2に代入

## Slide 62: measで遅延時間を見ると…
入力は２回目の立ち上がり
出力は２回目の立ち下がり
inv_meas.sch

## Slide 63: measで遅延時間を見ると…
入力は２回目の立ち上がり
出力は２回目の立ち下がり
←遅延時間が自動で求まる
inv_meas.sch

## Slide 64: 同様にして出力立ち上がり遅延時間も見る
inv_meas.sch

## Slide 65: 立ち上がり時間と立ち下がり時間
N=1u 固定、PMOSのWを変更、入力段・出力段のバッファも変更した
  N=1uならP=2.1u or 2.2u がよさそう
立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致しない
PMOSとNMOSのVth, gmが一致していない
 | 2.0u | 2.1u | 2.2u | 2.3u
 | 23.238ps | 23.496ps | 23.764ps | 24.035ps
 | 23.889ps | 23.725ps | 23.591ps | 23.482ps
 | 2.0u | 2.1u | 2.2u | 2.3u
 | 23.238ps | 23.496ps | 23.764ps | 24.035ps
 | 23.889ps | 23.725ps | 23.591ps | 23.482ps

## Slide 66: シミュレーションモデルについて
  ssモデル – 応答性が最悪(slow-slow)の時のモデル
  ttモデル – 応答性がtypical-typicalなモデル
NMOSのVth
PMOSのVth
ff
fs
sf
ss
tt
スレッショルド電圧が高いと応答性は遅い (slow)
スレッショルド電圧が低いと応答性は速い (fast)

## Slide 67: モデル変更
ここの”tt”を”ss”や”ff”にする

## Slide 68: 立ち上がり時間と立ち下がり時間
モデルssで実行すると結果が変わる
  N=1uならP=2.5u or 2.6u がよさそう
立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致しない
ssではP:N = 3:1 だった
 | 2.4u | 2.5u | 2.6u | 2.7u
 | 33.242ps | 33.538ps | 33.856ps | 34.191ps
 | 33.845ps | 33.754ps | 33.724ps | 33.750ps
 | 2.4u | 2.5u | 2.6u | 2.7u
 | 33.242ps | 33.538ps | 33.856ps | 34.191ps
 | 33.845ps | 33.754ps | 33.724ps | 33.750ps

## Slide 69: LSI予備知識
プレーナ型FETプロセス レイアウト編

## Slide 70: アナログLSIの設計フロー
回路図（テストベンチ）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 71: プレーナ（平面）型MOSトランジスタ
substrate（基板）を最下層として積層していく。
基板上にMOSトランジスタ(well, diffusion, poly)
トランジスタより上は配線層(metal*, via*)
metal間に絶縁体(insulator)を挟んで MIMキャパシタが作成可能(capm, cap2m)

## Slide 72: MIMCAP
M5-M4間とM4-M3間で2つ存在
単に配線層を交差させても小容量だがキャパシタになる →寄生容量の原因
METAL1とMETAL2のみで構成されたキャパシタ→

## Slide 73: ダブルウェル, デュアルウェル, ツインウェル
P-サブストレートとN-wellにより構成されるCMOSトランジスタ
PCELLにより自動生成されるレイアウトはダブルウェル
https://note.com/akira_tsuchiya/n/n416b7f74b701
・PMOSは個別にwellを持つのでボディの電圧は可変
・NMOSのボディはサブストレートであるため、 ダブルウェルNMOSのボディは全て同じバイアス電圧
(回路内で一番低い電圧, GND, VSS)

## Slide 74: トリプルウェル
Deep N-well, P-well, N-wellにより構成されるCMOSトランジスタ PDKで説明されている断面図はこれ
・NMOSが個別にwellを持つのでボディの電圧は可変
必要となるアプリケーション例
・スレッショルド電圧を調整したい (body effect)
・NMOSのボディをソースに接続してカスコード接続
・サブストレートからのノイズ遮断が必要 など
https://note.com/akira_tsuchiya/n/nd4444304f013
PMOS
NMOS

## Slide 75: 基板バイアス効果 (body effect)
ボディにかかるバイアス電圧によってトランジスタの動作が変化する
  スレッショルド電圧（Vth）が変化
  ゲート電圧を固定して比較した時、ドレイン・ソース間電流(Ids)が変化

## Slide 76: nMOS 簡単な模式図
D
G
n+
p
n+
S
B

## Slide 77: nMOS 簡単な模式図
n
D
G
S = GND
n+
B=GND
n
p
n
n+
まだ電流は流れない
Vd > Vs のため
ドレイン側の空乏層は ソース側の空乏層より
大きい
Vg > 0 で基板上の正孔がゲートに移動
→空乏層の形成

## Slide 78: nMOS 簡単な模式図
D
G >> 0V
S = 0V
n
B = 0V
p
電流が流れる
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
Vg >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (Vth)
n+
n+

## Slide 79: nMOS 簡単な模式図
D
S = 0V
B < 0V
p
電流が流れにくい
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
Vg >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (Vth)
n+
Vb < 0 となると空乏層が広がる
→反転層が形成されにくくなり(Vth上昇)、薄くなる（オン抵抗増加)
n+
G >> 0V

## Slide 80: nMOS 簡単な模式図
D
S = 0V
B > 0V
p
電流が流れやすい
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
Vg >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (Vth)
n+
n+
Vb > 0 となると空乏層が狭まる
→反転層が形成されやすくなり(Vth減少)、厚くなる（オン抵抗減少)
G >> 0V

## Slide 81: nMOSの基板バイアス効果
trbench_body.sch

## Slide 82: nMOS 簡単な模式図
D
G
S = GND
B >> 0V
p
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
Vg >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (Vth)
n+
n+
B→Sに電流が流れる

## Slide 83: nMOS 簡単な模式図
G
S = GND
p
反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい
Vg >> 0 で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (Vth)
n+
n+
B = 1.8V
D=1.8V
ドレインとボディをショートさせると
となるため トランジスタとして機能しない

## Slide 84: NMOSの基板バイアス効果
ボディダイオード のVth
ボディダイオード のVth
trbench_body.sch

## Slide 85: ボディにバイアス電圧をかけるには…
ボディダイオードのを超えるとトランジスタが導通・故障するので、 それを越さない範囲でバイアス電圧をかける
ボディ電圧を変更する場合はトリプルウェル構造が必須
  ダブルウェル構造よりも描画が面倒かつ面積が大きい
  ロジック回路でトリプルウェル構造は不利（面積大→集積密度低下）
集積度で不利なので特にこだわりが無ければダブルウェル構造がオススメ
  PMOSのボディはVDD、NMOSのボディはGND(VSS, ±0V)に接続する

## Slide 86: 例: ２入力NAND
BがGNDではない トリプルウェルが必要
M2_B = M4_B = GND ダブルウェルでも良い

## Slide 87: プレーナ型pMOSトランジスタ（トリプルウェル）
ポリ(多結晶)シリコン
Deep N-well
N-well
P+ 層
酸化膜絶縁層
リン-ケイ酸ガラス; レイヤ間を埋める絶縁物質
p-サブストレート, 基板
シャロートレンチアイソレーション
STIはリーク電流を回避するための構造
・耐圧向上
・(PNPNで発生する)ラッチアップ回避

## Slide 88: プレーナ型pMOS
poly
diff (拡散層)
psdm (n+)
nwell N-well
diff / active wellまたはsubstrateと対になるタイプの拡散層
psdm 不純物注入によるP+イオン領域
poly ポリシリコン
PCELLでは、dnwellは描かれない（なくても良い）
nwell

## Slide 89: プレーナ型nMOSトランジスタ（トリプルウェル）
ポリ(多結晶)シリコン
P-well
シャロートレンチアイソレーション
N+ 層
リン-ケイ酸ガラス; レイヤ間を埋める絶縁物質
Deep N-well
p-サブストレート, 基板
酸化膜絶縁層
STIはリーク電流を回避するための構造
・耐圧向上
・(PNPNで発生する)ラッチアップ回避

## Slide 90: プレーナ型nMOS
poly
diff (拡散層)
nsdm (n+)
diff / active wellまたはsubstrateと対になるタイプの拡散層
nsdm 不純物注入によるN+イオン領域
poly ポリシリコン
PCELLでは、pwell, dnwellは描かれない

## Slide 91: プレーナ型nMOSトランジスタ
polyとdiffが絶縁層を挟んで重なった 部分がトランジスタ
電流が流れる方向を基準として LとWの方向が定まる

## Slide 92: ポリ抵抗
電流が流れる方向を基準として LとWの方向が定まる
ポリ抵抗のW/Lは
MOSFETと逆なので
要注意

## Slide 93: プレーナ型MOSトランジスタ（トリプルウェル）
p-サブストレート
トリプルウェルでは各トランジスタのwellがボディ
nMOSのP-wellがDeep N-wellによりP-Substrateから絶縁されている
ゲート
ゲート
pMOSでは電圧が高い方がソース、低いほうがドレイン
nMOSでは電圧が高い方がドレイン、低いほうがソース
Deep N-well

## Slide 94: ボディの取り出し方: tap
デフォルトのPFET, NFETは3端子でボディの端子がない
ボディを引き出すにはtapというレイヤーを使う

## Slide 95: ボディの取り出し方: tap
デフォルトのPFET, NFETは3端子でボディの端子がない
ボディを引き出すにはtapというレイヤーを使う
* = DまたはS
G
G
G
G
*
*
*
*
*
*
*
*
B
B

## Slide 96: PCELLでのボディの扱い
PFETはN+を介してN-well に繋がっている
NFETはP+を介してP-substrateに繋がっている
https://note.com/akira_tsuchiya/n/nd4444304f013

## Slide 97: レイヤーの名前と意味
nwell N-well
diff wellまたはsubstrateと対になるタイプの拡散層
tap wellまたはsubstrateと同タイプの拡散層
psdm 不純物注入によるP+イオン領域
nsdm 不純物注入によるN+イオン領域
poly Polysilicon
licon1 li1層へのコンタクト(VIA)
npc Nitride Poly Cut; ポリシリコン露出部
li1 local interconnect; “電極層“

## Slide 98: レイヤーの名前と意味
ポリシリコン上部は窒化物（PSGではありません）で絶縁されているが npcで明示された領域だけ開口する
liconを立てる際はnpcを併せて描画する必要がある

## Slide 99: レイヤーの名前と意味

## Slide 100: 参考:tapless設計でLVSを通すためのピン: well.pin
taplessセルを作成する際は well.pin レイヤを使用することでLVSが通る
LVSの際にサブストレート/ウェルのネット名を指定するためのもので、 実際はtapcellを用意して接続する必要がある。
nwell.pin
P substrate でも pwell.pinを使う

## Slide 101: レイアウトを描く
プレーナ型FETプロセス レイアウト編

## Slide 102: レイアウトを描く手順
１．LVS用回路図の作成 (Xschem) ・ 電源、コマンド、モデル等のシンボルは削除 ・ VDD, GNDのシンボルはiopinに置き換える
２．レイアウトを描く ・ 慣れないうちは２～３回操作する度にDRCを実行したほうがいい
３．DRC(Design Rules Check) ・ これをパスしないとファウンダリはチップを作ってくれない
４．LVS (Layout Versus Schematic) ・完成したと思ったらLVS用回路図と比較して正しく描けているか確認
５．寄生抽出

## Slide 103: インバータレイアウト例

## Slide 104: 注意
デザインルールに則って描く https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/rules/periphery.html
Klayout DRC (Caravel) でエラー0の状態にする
Klayout LVS を実行してレイアウトが回路図と等しい事を確認する
    合っていないとポストレイアウトシミュレーションが正常に動かない
    Magic LVS は実行してもよい

## Slide 105: 参考：Pcellをベースに作成した２入力NAND

## Slide 106: 主なデザインルール
SKY130

## Slide 107: デザインルール
ここに全部書いてあります
  https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/rules/periphery.html
設計する際はデザインルールを遵守しなければならない！
  DRCエラーが１個でもあるとファブは製作してくれない
ここではインバータを描く上で重要なデザインルールを紹介
  トランジスタはPcellが自動で作ってくれるので配線に絞って紹介

## Slide 108: GRID / OFFGRID
x.1b: 全レイヤーは0.005μmステップで描画する必要がある
  一部レイヤー(met1, via, met2) は0.001μmまで可能ですが (x.1a)、 DRCチェックでは全レイヤー0.005μmステップに統一されています
  全レイヤーを0.005μmステップで描写しておけば基本問題ない
  例えば四角形であれば、四点の座標が0.005μmでないとダメ
0.005μmより細かい座標を指定すると OFFGRID エラーが出る

## Slide 109: npc.drawing : Nitride Poly Cut
npc.1 : 最小幅 : 0.270 μm
npc.2 : npc同士で必要な最小スペース : 0.270 μm
npc.4 : npcとdiff/tap間で必要な最小スペース : 0.090 μm

## Slide 110: licon1.drawing : Local Interconnect Contact
licon.1 : サイズは0.170 μm×0.170 μm でなければならない licon.2 : licon同士で必要な最小スペース : 0.170 μm
diff上のliconで必要な最小マージン : licon.5a : x,y軸のうち、どちらか一軸では : 0.040 μm licon.5c : x,y軸のうち、もう片方の軸では : 0.060 μm
tap上のliconで必要な最小マージン : licon.7 : x,y軸のうち、どちらか一軸では: 0.120 μm licon.6 : もう片方の軸方向では接触しても良いが、はみ出してはいけない licon.5b : diffと接触しているtap上のliconで必要なマージン : diffから 0.060μm
poly上のliconで必要な最小マージン : licon.8 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : 0.050 μm licon.8a : x,y軸のうち、もう片方の軸では : 0.080 μm

## Slide 111: li1.drawing : Local Interconnect
li.1 : 最小幅 : 0.170 μm li.2 : liconまたはmconが無い領域での 長/幅 の最大比 : 10 DRCで検知できないルール li.3 : li 同士で必要な最小スペース : 0.170μm li.6 : 最小面積 : 0.0561 μ
liconとliの最小マージンについて : li.5 : x,y軸のうち、どちらか一軸では: 0.080 μm licon.6 :もう片方の軸方向では接触しても良いが、はみ出してはいけない

## Slide 112: mcon.drawing : Metal Contact (li1 - met1)
ct.1 : サイズは0.170 μm×0.170 μm でなければならない ct.2 : mcon同士で必要な最小スペース : 0.190 μm
liとmconの最小マージンについて : ct.4 : mconはli1.drawing上からはみ出してはいけない (0.000 μm)
mconとmet1の最小マージンについて : m1.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : 0.030 μm m1.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : 0.060 μm

## Slide 113: met1/2/3.drawing : Metal
met1.drawing : m1.1 : 最小幅 : 0.140 μm m1.2 : met1同士で必要な最小スペース : 0.140 μm m1.6 : 最小面積 : 0.083 μ
met2.drawing : m2.1 : 最小幅 : 0.140 μm m2.2 : met2同士で必要な最小スペース : 0.140 μm m2.6 : 最小面積 : 0.0676 μ
met3.drawing : m3.1 : 最小幅 : 0.300 μm m3.2 : met3同士で必要な最小スペース : 0.300 μm m3.6 : 最小面積 : 0.240 μ

## Slide 114: via.drawing : Via (met1 - met2)
via.1 : サイズは0.150 μm×0.150 μm でなければならない via.2 : via同士で必要な最小スペース : 0.170 μm
met1とviaの最小マージンについて : via.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : 0.055 μm via.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : 0.085 μm
viaとmet2の最小マージンについて : m2.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : 0.055 μm m2.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : 0.085 μm

## Slide 115: via2.drawing : Via (met2 – met3)
via2.1 : サイズは0.200 μm×0.200 μm でなければならない via2.2 : via同士で必要な最小スペース : 0.200 μm
met2とvia2の最小マージンについて : via2.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : 0.040 μm via2.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : 0.085 μm
via2とmet3の最小マージンについて : m3.4 : 四方で 0.065 μm

## Slide 116: ポストレイアウトシミュレーション
SKY130

## Slide 117: レイアウト検証 : PEX, Parasitic Extraction
RC抽出 寄生抵抗と寄生容量を含むネットリストを抽出
C抽出 寄生容量のみを含むネットリストを抽出

## Slide 118: PEX前の下準備 : Flatten
1. コピーを保存する
  ファイル名で大文字を使うとバグが発生する可能性あり
    拡張子がデフォルトだと.GDSなので.gdsに直す
2. ドラッグでレイアウト全体を選択する
3. Edit > Flatten Cell > Flatten Instances を All hierarchy levels で実行
4. Cells が TOP のみになっていることを確認して Save

## Slide 119: 寄生抽出
Magic PEX を用いて寄生容量抽出を行う
  Run Magic PEX (C extraction) を実行
実行すると寄生容量付きネットリストが生成される
  ファイル名：{レイアウト名}_pex_extracted.spice
    デフォルトではTOP_pex_extracted.spice

## Slide 120: 遅延時間シミュレーションの条件例
インバータ設計
  初段バッファサイズは
  出力段の負荷容量は入力容量と同じ
  ina から outy までの遅延時間を求める

## Slide 121: 理想遅延時間を計測するテストベンチの例

## Slide 122: 寄生容量を考慮したテストベンチに改造する
ポストシミュレーションの際は以下２点の変更が必要
外部ネットリストへのパス
外部ネットリスト用のシンボル

## Slide 123: 外部ネットリストへのパスを通す
・ シミュレーションスクリプトに.includeで寄生抽出ネットリストのパスを通す ・ レイアウト(.gds)と同じ場所に生成される

## Slide 124: 外部ネットリスト用のシンボル作成
LVSで使用した回路図からシンボルを作成する
  メニュー Symbol > Make symbol from schematic
このままだとシンボルはLVSで使用した回路図を参照するため
ネットリストを参照するように改変する

## Slide 125: 外部ネットリスト用のシンボル作成
シンボルのプロパティを開いてこんな感じの中身にする （基本形）
  Qキーで開く
type=primitive format=“@name [ネットリスト内のピン] @prefix“ template=“name=x1 prefix=[subcktの名前]“ extra=“prefix“ highlight=true
詳しくは http://repo.hu/projects/xschem/xschem_man/symbol_property_syntax.html を参照

## Slide 126: 外部ネットリスト用のシンボル作成
インバータならこんな感じ
type=primitive format="@name @@A @@Y @@VDD @@GND @prefix“ template="name=x1 prefix=TOP“ extra="prefix“ highlight=true
抽出したネットリストのピンと同じ並びで記述する

## Slide 127: 外部ネットリスト用のシンボル作成
インバータならこんな感じ
type=primitive format="@name @@A @@Y @@VDD @@GND @prefix“ template="name=x1 prefix=TOP“ extra="prefix“ highlight=true
シンボルから出ているピンには”@@”のprefixをつける
これで一応完成

## Slide 128: 外部ネットリスト用のシンボル作成（応用編）
シンボルのプロパティを開いてこんな感じの中身にする （応用形）
  Qキーで開く
type=primitive format=“@name [ネットリスト内のピン] @prefix“ template=“name=x1 [プロパティでネットを指定するピン] prefix=[subcktの名前]“ extra=“ [プロパティでネットを指定するピン] prefix“ highlight=true
詳しくは http://repo.hu/projects/xschem/xschem_man/symbol_property_syntax.html を参照

## Slide 129: 外部ネットリスト用のシンボル作成
VDDとGNDのピンをシンボルから削除してプロパティで記述してみる
type=primitive format="@name @@A @@Y @VDD @GND @prefix“ template="name=x1 VDD=VDD GND=0 prefix=TOP“ extra=“VDD GND prefix“ highlight=true
プロパティでピンのネットを指定する場合は”@”のprefixを付けて、 extraにピン、templateにデフォルトの値を追加する

## Slide 130: 外部ネットリスト用のシンボル作成
VDDとGNDのピンをシンボルから削除してプロパティで記述してみる
type=primitive format="@name @@A @@Y @VDD @GND @prefix“ template="name=x1 VDD=VDD GND=0 prefix=TOP“ extra=“VDD GND prefix“ highlight=true
テストベンチが 見やすくなる
VDD=VDD
GND=0
inv.sym

## Slide 131: テストベンチ改造 Before

## Slide 132: テストベンチ改造 After
inv_pex.sch

## Slide 133: シミュレーション結果
149.9ps
15.0ps
164.9ps
寄生容量によって応答性が悪化
After
Before

## Slide 134: 小ネタ集
応用編

## Slide 135: テクニック集
マルチフィンガーとミスマッチシミュレーション
モンテカルロシミュレーション
スイッチについて
DラッチとDフリップフロップ

## Slide 136: マルチフィンガーについて
レイアウトテクニック

## Slide 137: 参考：スタンダードセルにおけるバッファの構成
buf_2 1→2
buf_4 1→4
buf_8 3→8
clkbuf8 2→8
bufbuf8 0.6→1→3→8
buf_12 4→12
buf_16 6→16
clkbuf16 4→16
bufbuf16 1→3→6→16
0.6
3
8
1

## Slide 138: 3段インバータ
ドレイン・ソース・ゲート・ボディが同じノードである同じサイズのトランジスタは、Wが２倍のトランジスタに等しい

## Slide 139: 3段インバータ
6.6 / 3 を (1.65 / 0.75) *4 に分割
  更に3段あるので12個
  Flattenをして編集
回路図は改変しなくてもLVS通ります

## Slide 140: ミスマッチシミュレーション
マルチフィンガーにはミスマッチ（素子間のばらつき）を緩和させる効果がある
素子間のばらつきを見るための ミスマッチシミュレーション がある
  各素子にランダムなVthを割り当てる
モデルの末尾に_mmをつける tt なら tt_mm

## Slide 141: テストベンチ例
mm_sim.sch

## Slide 142: 30回、同シードで実行した際のばらつき
2つともLVS回路図は同じ
inv12.gds, inv12.sym
inv3.gds, inv3.sym

## Slide 143: モンテカルロシミュレーション
ランダムにプロセスコーナをふってシミュレーション

## Slide 144: モンテカルロシミュレーション
  シミュレーションを実行する際、どのコーナのモデルを使用するか指定する必要アリ
  モンテカルロシミュレーションではランダムなコーナでシミュレーションを複数回行う
    シミュレーションモデルは “mc” を利用する
NMOSのVth
PMOSのVth
ff
fs
sf
ss
tt
スレッショルド電圧が高いと応答性は遅い (slow)
スレッショルド電圧が低いと応答性は速い (fast)

## Slide 145: Xschem 構成例 10回 (L=0.15μm)
test_inv_mc.sch

## Slide 146: シミュレーション結果 (mc)

## Slide 147: スイッチについて
トランスミッションゲート

## Slide 148: 2入力AND
A | B | Q
L | L | L
L | H | L
H | L | L
H | H | H

## Slide 149: 片方向スイッチとしての2入力AND
B | A | Q
L | L or H | L
H | L | L
H | H | H
A | B | Q
L | L or H | L
H | L | L
H | H | H
本物のスイッチでは、OFFの時は回路的に遮断された状態になるが、
ANDではGNDに接続されている状態となる

## Slide 150: 2入力NAND
2入力ANDの出力が反転したもの
A | B | Q
L | L | H
L | H | H
H | L | H
H | H | L
CMOS回路では、NANDを反転したものを ANDとして扱う

## Slide 151: アナログスイッチ （トランスミッションゲート）
φ | A | Q
L | 高抵抗 (Hi-Z) | Hi-Z
H | ほぼ導通 (PASS) | 
オン抵抗がある

## Slide 152: 比較
2入力AND (左) と アナログスイッチ (右) の比較
B | A | Q
L | L or H | L
H | L | L
H | H | H
φ | A | Q
L | Hi-Z | Hi-Z
H | PASS | L
アナログスイッチでは、φ=Low の時はほぼ回路的に遮断された状態（高抵抗、Hi-Z）となる
ANDでは、B=Low の時はGNDに接続されている状態(Low)となる

## Slide 153: アプリケーション例：2入力XOR
ロジック回路は出力のショートが禁止のため、 ロジック回路だけでXORを組むと少々複雑 (NOR (4) + AOI (6) = 10 transistors)
https://www.pngwing.com/en/free-png-iloox

## Slide 154: アプリケーション例：2入力XOR
アナログスイッチはφ=LowでHi-Zとなるため、 取り扱いに注意すれば出力をショートできる
双方向という特徴を用いると トランジスタの数が削減されることがある
意図せずゲート入力をHi-Z (floating)とするのは好ましくないため、 組み合わせる際に気を使う項目が増える。 出力が必ずHighかLowとなるように設計する。
https://en.wikipedia.org/wiki/XOR_gate

## Slide 155: アナログスイッチの簡単なシミュレーション

## Slide 156: アナログスイッチの簡単なシミュレーション
アナログスイッチの出力がHi-Z バッファ入力ゲートがFloating

## Slide 157: DラッチとDフリップフロップ
フローティングゲートを用いたロジックゲート

## Slide 158: NMOSの特性：フローティングゲート
ドレインソース間電流はゲートソース間の電圧よって決定するが、ゲートには寄生容量がある
ゲートがフローティング状態になった時は直前に入力されていたゲートソース間電圧が保持される
  フローティングゲートと呼ばれる状態でDラッチ／DフリップフロップやSRAMで利用

## Slide 159: Gated D flip-flop / D latch
EがH→Lとなった時のDの値を保持する
  E=Hの時はDの値がそのままQへ反映される（通過、PASS）
  EはCLKと表記されることもある
E (CLK) | D | Q
L | X | 保持
H | L | L
H | H | H

## Slide 160: Gated D flip-flop / D latch
トランスミッションゲートを使用した Gated D flip-flop / D latch
Eを反転させるためのインバータが必要
ロジックICではトランスミッションゲート(TG)を 用いて構成されていることもある↓
CD4042B
CD74HC75

## Slide 161: Gated D flip-flop / D latch
TC4042B(左) と TC74HC75(右) でのDラッチ構成例
クロックドインバータ

## Slide 162: クロックドインバータを用いたDラッチの例

## Slide 163: クロックドインバータを用いたDラッチの例

## Slide 164: 動作確認の波形例
dlatch_bench2.sch

## Slide 165: Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop
DラッチではCLK(E)がHの時はパスだった
DフリップフロップではCLKがL→Hとなった時だけ出力Qが変化
CLK | D | Q
L→H | L | L
L→H | H | H
上記以外 | X | 保持

## Slide 166: Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop
Dラッチ２個でも構成可能 Master-slave edge-triggered D flip-flop と呼ばれる
下図はNegative-edge-triggeredなので、Positive-edge-triggeredとするには 入力Clockを反転させる必要アリ
ロジックICではDラッチ２個を用いてDフリップフロップを構成していることが多い

## Slide 167: Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop
CD4013B(左) と CD74HC74(右) でのDフリップフロップ構成例

## Slide 168: Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop
TC4013BP(左) と TC74HC74(右) でのDフリップフロップ構成例

## Slide 169: Dラッチを２個使用したDフリップフロップ構成例

## Slide 170: Dラッチを２個使用したDフリップフロップ構成例

## Slide 171: f/2, f/4, f/8 Clock divider 構成例
fdiv.sch

## Slide 172: f/2, f/4, f/8 Clock divider 構成例

## Slide 173: 3-bit Shift register 構成例
shift.sch

## Slide 174: 3-bit Shift register 構成例

## Slide 175: 3-bit Johnson ring counter 構成例
johnson.sch

## Slide 176: 3-bit Johnson ring counter 構成例